SISAČKI VODOVOD d.o.o.

za opskrbu pitkom vodom, odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda

Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10

SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA

SLUŽBA RAZVOJA

UR.BROJ: 2176/05-13-18-

U SISKU, 13.04.2018.

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU IDEJNOG, GLAVNOG, IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNE MREŽE I PRIKLJUČAKA

U NERETVANSKOJ ULICI

Sisak, travanj 2018.

S A D R Ž A J:

stranica broj

- OPIS POSTOJEĆEG STANJA						      3

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA					      3

- PODACI I PODLOGE ZA IZRADU IDEJNOG,GLAVNOG I

IZVEDBENOG PROJEKTA						      4

- ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE				      4

- SADRŽAJ PROJEKTA							      6

- OSTALO								          	      7

- OPĆI PODACI

Sisački vodoopskrbni sustav u ulozi je obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i protupožarne zaštite, a sastoji se od magistralnih, magistralno – distribucijskih i priključnih cjevovoda.

Prema dostupnim podacima, predmetno područje obuhvaća Neretvansku ulicu u ukupnoj dužini od cca 420 m, u kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža.

Iz tog razloga izrađen je ovaj projektni zadatak čiji je predmet izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postojećim cjevovodima kako bi se uklopila u postojeći vodoopskrbni sustav.

Sustav treba predvidjeti za vodoopskrbu i za protupožarnu zaštitu putem hidranata da bi se zadovoljile odredbe  Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Predmetno područje je u građevinskj zoni gdje je prisutna komunalna infrastruktura (prometnica, ulična rasvjetla i sl.), a sustav vodoopskrbe nije izgrađen. Svjesni tog problema da  je nužno svima omogućiti vodoopskrbu i slijedom gore navedenog zaključeno je da se ide u izradu projektne dokumentacije i izgradnju vodoopskrbne mreže predmetne dionice zajedno s pripadajučim priključcima.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom određuje se:

2.1. Provedba geodetskih radova

Obveza je projektanta izvršiti odabir izvoditelja za izradu geodetskog snimka terena,

ugovoriti i nadzirati provođenje istih, kako bi opseg i kvaliteta radova bili svrhoviti projektantu na najučinkovitiji način.

2.2. Prikupljanje podataka o hidrauličkom potencijalu priključnog cjevovoda, te

podataka nužnih za ocjenu opterećenosti sustava.

Obveza je projektanta naručiti navedeno ispitivanje, pri čemu treba odrediti opseg, mjesta, vremena i način ispitivanja, kako bi mogao steći cjelovit uvid u pogonska stanja priključnog cjevovoda kao i analizu i izračun dostatnosti hidrauličkih potencijala (tlaka i količine vode).

2.3. Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija  mora biti u suglasju važećih prostornih planova, svih odrednica ovog Projektnog zadatka, Zakona o gradnji i odnosne zakonske regulative.

Svi pisani (tehnički opisi, predmjeri, troškovnici, specifikacije opreme i materijala), te crtani dijelovi (situacije odgovarajučih mjerila, planovi oplate, nacrti armature, uzdužni profili, poprečni profili, detalji i i način ugradbe opreme) moraju biti razrađeni tako da se može provesti postupak izbora izvođača i realizirati gradnja bez naknadnih projektiranja ili dopunske razrade.

Nakon završetka glavnog / izvedbenog projekta projektant je u obvezi ishoditi pozitivno mišljenje na posebne uvjete, a prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant je u obvezi izrade svih eventualno potrebnih dopunskih pisanih i crtanih obrazloženja, odnosno izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije.

2.4. Ishođenje dozvola za gradnju

Postupak ishođenja potvrda, suglasnosti i mišljenja nužnih za izdavanje Građevinske dozvole na Glavni / Izvedbeni projekt provodi projektant. Projektant je u obvezi izrade eventualnih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije na vlastiti trošak, dok se ne ishode svi potrebni dokumenti i ne izda građevinska dozvola.

Obaveza projektanta je angažiranje Koordinatora I sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (N.N. 51/08) a isti je obavezan napravti sve traženo po članku 10. navedenog pravilnika.

2.5. Izrada Izvedbenog projekta

Na razini izvedbenog projekta potrebno je rješiti sve detalje, te  priključenja novoprojektirane mreže na postojeće, već novoizgrađene dionice. Isto tako, mora biti izrađen u skladu s Glavnim projektom i treba sadržavati sve detalje koji nisu razrađeni i prikazani u Glavnom projektu.

3. PODACI I PODLOGE ZA IZRADU IDEJNOG, GLAVNOG I

IZVEDBENOG PROJEKTA

Pri izradi projektne dokumentacije treba koristiti slijedeće podloge i podatke:

- Podaci iz baze GIS – a Sisačkog vodovoda za predmetnu lokaciju,

- Katastarske planove raspoloživog mjerila,

- Geodetske podatke dobivene terenskim snimanjem na prostoru vodeće crte (trase) nove vodoopskrbne mreže,

- Izvode iz važećih prostornih planova,

- Hidrauličke parametre tlaka i protoka dobivene mjerenjima na referentnim točkama     vodoopskrbnog sustava, te izračun dostatnosti hidrauličkih potencijala (tlaka i količine vode)

- Izvode iz važećih Urbanističkih planova uređenja, planova uređenja prostora ili detaljnih planova uređenja prostora,

- Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Siska, KLASA: 325-01/13-01/1; ur.broj: 2176/05-02-13-4 od 21.listopada 2013.,

- Opći i tehnički uvijeti isporuke vodnih usluga (pročišćen tekst) Sisačkog vodovoda; ur.broj: 2176/05-13-15-4718 od 1. listopada 2015.,

- Ovaj Projektni zadatak.

4. ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Analizom rezultata mjerenja pogonskih hidrauličkih stanja izgrađenog sustava prioritetno je upoznati ostvarenje dosadašnjih, a analizom rezultata osnovne studijske dokumentacije ocijeniti mogući razvitak utjecajnih veličina i činitelja obzirom na postojeću i planiranu konfiguraciju sisačkog vodoopskrbnog sustava, te naposlijetku valorizirati trend ostvarenja perspektivnih potreba/planskih veličina.

Hidrauličku analizu pogonskih stanja vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je provesti za slijedeće varijante potrošnje:

  - Qmax dn za   25 % priključenih potrošača i pojava požara

  - Qmax dn za   50 % priključenih potrošača i pojava požara

  - Qmax dn za 100 % priključenih potrošača i pojava požara

  - Qmax h   za   25 % priključenih potrošača

  - Qmax h   za   50 % priključenih potrošača

  - Qmax h   za 100 % priključenih potrošača

Projektant se obvezuje da će predviđenim hidrauličkim pogonima osigurati potrebne količine vode za piće, sanitarnu i požarnu potrošnju.

U sklopu Glavnog i Izvedbenog projekta potrebno je izvršiti detaljni hidraulički proračun svih mikrolokacija simulacijama hidrauličkog matematičkog modela, te na osnovu dobivenih rezultata izvršiti konačno dimenzioniranje cjevovoda i objekata.

Cjevovod i fazonske komade treba projektirati od polietilena visoke gustoće (PEHD), kvalitete PE 100, NP 10, a cijevne armature i hidrante od lijevanog željeza, sve za potreban radni tlak s obzirom na potrošne i požarne količine i tlakove vode, te svi projektirani materijali moraju imati potvrdu sukladnosti za materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće.

Elementi građevine koje treba predvidjeti su: zasunska okna ili montažni čvorovi s odgovarajučim zasunima na mjestima spajanja s drugim vodoopskrbnim cjevovodima, a sve u cilju smanjenja pojedinih dionica koje je potrebno zatvarati prilikom održavanja vodoopskrbnog sustava. Svrha navedenog je osiguranje kvalitetnog funkcioniranja i održavanja svih dionica buduće vodoopskrbne mreže.

U sklopu projekta potrebno je obraditi i izradu kućnih priključaka. Kućne priključke postaviti u odgovarajuće zaštitne cijevi, s ciljem omogućivanja njihove eventualne zamjene bez dodatnog kopanja tla.

Kućne vodovodne priključne cjevovode treba također predvidjeti od polietilena visoke gustoće (PEHD), sa priključnim ogrlicama s ventilom, ugradbenom garniturom i "škrinjicom" kućnog priključka  na način da se spajanje priključnih cijevovoda vrši elektrofuzijskim zavarivanjem, izbjegavajući MS spojnice i navojne spojeve

Tkođer, potrebno je uključiti kućne priključke sa svim pripadajućim elementima kao stavke u troškovniku.

Na vodoopskrbnom cjevovodu je potrebno predvidjeti hidrante sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.08/06). Hidrante predvidjeti nadzemne, a ispred hidranata treba predvidjeti tzv. "predhidrantske zasune" s ugradbenom garniturom i okruglom uličnom kapom.

Križanja i paralelna vođenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastrukturnim instalacijama potrebno je projektirati prema prethodno utvrđenim posebnim uvjetima, tehničkim propisima i normama. Navedeno je potrebno u svrhu zaštite istih tijekom gradnje cjevovoda i eksploatacije, te održavanja.

Projektant treba navesti da ukoliko dođe do zastoja kod izvođenja radova, nepredviđene okolnosti, izvođać nema pravo potraživati sredstva za nanesnu mu štetu.

Cjelovitu tehnologiju gradnje od transporta i skladištenja materijala i opreme do provođenja tlačne probe, ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te tehničkim normativima i standardima.

Projektant je u obvezi uz troškovnik radova predvidjeti sve aktivnosti potrebne za izgradnju, a kako bi se mogao provesti natječaj za odabir izvoditelja radova. Projektant je u obvezi i tijekom provedbe natječaja dostaviti sva eventualna objašnjenja potencijalnim izvoditeljima.

5.  SADRŽAJ GLAVNOG(IZVEDBENOG) PROJEKTA

Glavni projekt treba sadržavati sve opće, pisane i crtane dijelove propisane ovim Projektnim zadatkom, Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o vodama, te pravilnicima, propisima i tehničkim normativima:

A) TEKSTUALNI DIO

| 1. | Opći prilozi |
| --- | --- |
|  | - Uvjerenje o registraciji poduzeća |
|  | - Rješenje o imenovanju projektanta |
|  | - Ovlaštenje projektanta |
|  | - Projektni zadatak - Uvjeti i suglasnosti na trasu i mišljenja komunalnih javnih poduzeća - Izjava o primjeni tehničkih rješenja zaštite na radu - Izjava o primjeni tehničkih rješenja zaštite od požara - Izjava o usklađenosti projektne dokumentacije |
| 2. 3. | IZVODE IZ VAŽEĆIH PROSTORNIH PLANOVA Prikaz mjera zaštite na radu |
| 4. | Prikaz mjera zaštite od požara |
| 5. | Popis primjenjenih propisa |
| 6. | Bitni zahtjevi za građevinu |
| 7. | Program kontrole i osiguranja kAKVOĆE |
| 8. | Tehnički opis |
| 9. | Hidraulički proračun |
| 10. | Statički proračun |
| 11. | DETALJNI TROŠKOVNIK S DokaznicOM mjera |
| 12. 13. | PREDMJER radova i procjena troškova izgradnje PODATKE O PREDVIĐENOM VIJEKU TRAJANJA GRAĐEVINE I UVJETIMA ODRŽAVANJA |

B) GRAFIČKI PRILOZI

| 1. | Pregledna situacija M 1: 5 000 |
| --- | --- |
| 2. | SHEMA MREŽE M 1: 5 000 |
| 3. 4. 5. | PRESLIKA KATASTARSKOG PLANA PRESLIKA KATASTARSKOG PLANA S PROJEKTIRANOM TRASOM SITUACIJA TRASE M 1: 1 000 |
| 6. 7. | Uzdužni profilI M 1:1000/100 NORMALNI poprečni profilI M 1: 20 |
| 8. 9. | KARAKTERISTIČni poprečni profilI M 1: 100 OZNAKE ARMATURA I FAZONSKIH KOMADA |
| 10. | Sheme montažnih čvorova |
| 11. | Tipski nacrt POdzemnog hidranta M 1 : 20 |
| 12. | TIPSKI Nacrti zasunskih okana s planovima oplate i armature |
| 13. | Detalji križanja s energetskim i telekomUNIKACIJSKIM kabELima |

Projekt mora sadržavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokažu potrebni, a ovim projektnim zadatkom nisu uvjetovani ili posebno navedeni.

6.  OSTALO

Osim obveznog sadržaja koji propisuje Zakon o gradnji, Glavni projekt treba sadržavati i elemente Izvedbenog projekta u pisanim i crtanim dijelovima.

Ponuditelj, odnosno, odabrani projektant, dužan je tijekom izrade ponuđene tehničke dokumentacije surađivati sa stručnim predstavnicima naručitelja te s osobom koja će biti imenovana od naručitelja za koordinatora pri izradi projekta.

Rok za izradu Glavnog i Izvedbenog projekta je 40 radnih dana od potpisivanja ugovora s naručiteljem.

Sva dokumentacija treba biti isporučena Investitoru, i to u 6 primjeraka :

- Klasičnom (papirnatom) obliku, gdje će projektna dokumentacija koja se sastoji od tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga biti neraskidivo uvezani.

- U digitalnom obliku na CD – R mediju i to:

- Tekstualni prilozi u formatu *.doc - „MS WORD“

- Tablični prilozi specifikacija i troškovnika u formatu*.xls – „MS Excell“

- Grafički prilozi, nacrti i sl. u formatu*.dwg – „AutoCAD“.

Sva dokumentacija se isporučuje Investitoru uz odgovarajući otpremni dokument. Primopredajni zapisnik će biti ovjeren od strane predstavnika Investitora i Projektanta.

| Izradila: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirjana Maričić,dipl.ing.geol. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rukovoditelj tehničkog sektora |
|  |  | Alan Đozić,dipl.ing. |